ЗАТВЕРДЖЕНО наказ Держспоживстандарту України від «4» вересня 2006 р. № 267

##### ПЕРЕЛІК ВИХІДНИХ ЕТАЛОНІВ УКРАЇНИ

| Назва та шифр вихідного | Метрологічні характеристики | Місце |
| --- | --- | --- |
| еталона України | діапазон вимірювань | *похибки вимірювань ((, S, S(, (, (, клас точн.) | зберігання |
| 01 ВИМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН |
| 1.1 Вторинний еталон одиниці плоского кута ВЕТУ 01-22-01-98 | 0 - 360 º | S = 0,03" ( = 0,10 | ДП Укрметртест-стандарт |
| 1.2 Міра шорсткості з регулярним профілем, робочий еталон 1-го розряду | Ra = 0,89 мкм Rz = 0,42 мкм Rmax = 2,54 мкм | Δ = ± 0,007 мкм Δ = ± 0,01 мкм Δ = ± 0,05 мкм | ДП Укрметртест-стандарт |
| 02 ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН |
| 2.1 Комплект еталонних силовимірювальних тензорезисторних датчиків (С18/2MN, C18/1MN, RC3-50t-C3, RC3-22,5t-C3) з вимірювальним підсилювачем MGCplus | 50 – 225 кН 225 – 500 кН 0,5 – 1,0 МН 1 – 2 МН мінус 5 – 5 мВ/В | (в = ± 0,006 % (в = ± 0,006 % (в = ± 0,008 % (в = ± 0,018 % клас 0,0025 | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.2 Установка безпосереднього навантаження АW 200К | 100 – 2000 Н (10 – 200 кгс) | (в = ± 0,005 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.3 Установка навантаження важільна LТМ 2Т | 1 – 4 кН (0,1 – 0,4 тс) 4 – 20 кН (0,4 – 2,0 тс) | ( = ± 0,4 Н (± 0,04 кгс) (в = ± 0,01 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.4 Установка навантаження важільна LТМ 20Т | 10 - 40 кН (1 – 4 тс) 40 - 200 кН (4 – 20 тс) | ( = ± 4 Н (± 0,4 кгс) (в = ± 0,01 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.5 Установка для повірки засобів вимірювань швидкості повітряного потоку | 0,1 - 1,0 м/с 1,0 - 5,0 м/с 5,0 - 20,0 м/с | (=±(0,05 + 0,02V) м/с (=±(0,10 + 0,02V) м/с (=±(0,25 + 0,02V) м/с | ДП “Донецьк-стандарт-метрологія” |
| 2.6 Установка 1-го розряду для повірки засобів вимірювань прискорення при ударному русі | 50 – 6·103 м/с2 0,2 – 12 мс | (в=±7 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.7 Вторинний еталон одиниць вібропереміщення, віброшвидкості і віброприскорення при коливальному русі твердого тіла ВЕТУ 02-58-01-98 | 5 – 20 Гц 25 – 1000 ГЦ 1,25 – 5 Гц 6,3 – 8 кГц 0,2 – 100 м/с2 | (в=±1,5 % (в=±1,0 % (в=±1,5 % (в=±2,0 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.8 Пурка еталонна 1-го розряду ПО-1 | 1 л | (= мінус 1,38 г | ДП Укрметртест-стандарт |
| 2.9 Установка вищої точності для відтворення одиниці деформації УВТ СЧИ-20 | мінус 3000 – 3000 млн-1 | Sв =7·10-4 (в =9·10-4 | ДП Укрметртест-стандарт |
| 05 ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЧОВИН |
| 5.1 Робочий еталон одиниці рН (тетраоксалат калію - хімреактив одноразового використання) | 0 розряд рН: 1,646 рН; 6,857 рН; 9,180 рН | (= ±0,003 рН при 25 ºС | ДП Укрметртест-стандарт |
| 5.2 Генератор вологого газу типу "Родник 2", робочий еталон 2 розряду | 10 – 99 % від мінус 20 до 54 ºС темп. точки роси | (в=±0,5 % (=±0,1 ºС | ДП Укрметртест-стандарт |
| 5.3 Установка для повірки проточних гігрометрів АРМПК і прецизійний вологомір "Лена" | 5.10-5 – 5.10-2 % від мінус 80 до мінус 20 ºС темп. точки роси | ( = ((1,5–2,5) % (= ±0,2 ºС | ДП Укрметртест-стандарт |
| 5.4 Набір еталонних капілярних віскозиметрів 1 розряду | 4·10-7 - 1,0·10-1 м2/с | (в = ±0,2 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 5.5 Вторинний еталон одиниці густини рідин ВЕТУ 05-18-01-05 | 650 - 2000 кг/м3 | SΣ = 4·10-3 кг/м3 | ДП Укрметртест-стандарт |
| 5.6 Установка для відтворення та передачі одиниці вологості зерна та продуктів його переробки | 5 – 45 % | ( = 0,063 % S = 0,02 % | ДП “Одеса-стандарт-метрологія”, УМЦ "Зерноприлад" (м. Одеса) |
| 08 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОСТІЙНОМУ ТА ЗМІННОМУ СТРУМІ |
| 8.1 Комплект термоелектричних перетворювачів змінного струму 1 розряду ПТТЭ, ПТТЭ-1, ТП з шунтом, ТПТ-2 | 1·10-3 – 10 А | (в = (±5·10-4 – 1,0·10-2) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 8.2 Комплект робочих еталонів одиниці потужності на промисловій і підвищеній частотах КОС-МКМ5 | -1( cos ( ( 1 0 - 360о 40 - 20000 Гц | (Р = ± 5·10-4 (=±(1-60) кут.хв | ДП Укрметртест-стандарт |
| 8.3 Установка 1-го розряду для повірки вимірювальних трансформаторів струму та масштабних перетворювачів | 1 – 120 % 0,5 - 6·103 А | ( = ± 0,005 % Δ = ± 0,3( | ДП Укрметртест-стандарт |
| 8.4 Робочі еталони 2-го розряду – комплект мір індуктивності та добротності Р 593 на частотах: 1; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000; 10000 кГц; 1; 10; 30; 100; 300; 1000; 3000 кГц; 1; 10; 30; 100; 300; 1000 кГц; 1; 10; 30; 100; 300 кГц; 1; 10; 30; 100 кГц; 1; 10; 30 кГц; | від 1·10-8 Гн до 1·10-6 Гн; 3·10-6 Гн; 1·10-5 Гн; 3·10-5 Гн; 1·10-4 Гн; 3·10-4 Гн; 1·10-3 Гн; 3·10-3 Гн; 1·10-2 Гн; 3·10-2 Гн; 1·10-1 Гн; |  | ДП «Вінниця-стандарт-метрологія» |
| 8.5 Робочі еталони 2-го розряду – комплект мір індуктивності L-0170-2 на частотах: 10; 100; 1000; 3000; 10000; 30000 кГц; 10; 100; 1000; 3000; 10000 кГц; 10; 100; 1000 кГц; 1; 3; 10; 100 кГц; 1; 3; 10 кГц; | 1·10-7 Гн; 2·10-7 Гн; 5·10-7 Гн; 1·10-6 Гн; від 2·10-6 Гн до 100·10-6 Гн; від 200·10-6 Гн до 10·10-3 Гн; від 20·10-3 Гн до 200·10-3 Гн; |  | ДП «Вінниця-стандарт-метрологія» |
| РАДІОЕЛЕКТРОННІ ВИМІРЮВАННЯ |
| 9.1 Комплект мір потужності НВЧ пересувних хвилеводних 1 розряду МВ-7, МВ-11, МВ-16, МВ-23, МВ-35 | 1·10-6 - 1·10-2 Вт 5,64 - 37,5 ГГц | (в = ± (0,6 - 1,0) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.2 Комплект мір КСХН та повного опору 1 розряду ЭК-140, ЭК9-145, ЭК9-180 | 1,0 - 3,0 од. Rо = 16 - 150 Ом 0–4,0 ГГц | (в = ± (1 - 2) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.3 Рефлектометри 1 розряду (направлені відвітлювачі) РОН-16, РОН-17, РОН-23, РОН-28, РОН-35, РОН-48 | 1,005 – 2,0 од. 3,94 – 17,44 ГГц | (в = ± (0,7 – 1,5) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.4 Навантаження хвилеводні 1 розряду ЭО-7, ЭО-13, ЭО-14 | Ксхн = 1,0; 1,5; 2,0 2,59 – 3,94 ГГц; 17,44 – 25,86 ГГц Ксхн = 1,5; 2,0 25,86 - 37,5 ГГц | (в = ± (1,0 – 1,5) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.5 Набір мір добротності 2 розряду Q-0272-2 | 15; 25; 45; 75; 150; 230; 250; 600 од. 5·104 - 3,5·107 Гц | (в = ± (1,5 - 3) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.6 Набір мір ємності 3 розряду Е1-3 | 100; 200; 300; 500; 1000 пФ 1·105- 3·107 Гц | (в = ± 0,1 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.7 Набір мір опору 2 розряду Е1-5 | 1; 10; 100 Ом; 1; 10 кОм 0; 1·106 Гц | (в = ± 0,1 % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.8 Установки 1 розряду для повірки засобів вимірювань напруженості електричного поля УВЭП-1, УНЭП-1 | 0,1 – 60,0 В/м 0,15 – 30 МГц 0,15 – 10,0 В/м 3 – 1000 МГц | (в = ± [(2,4-3,4)+0,1І Н / І Х]% (в = ± (4,5+0,5І Н /І Х)% | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.9 Установки 1 розряду для повірки засобів вимірювань напруженості магнітного поля УМП-1, УОМП-1 | 0,03 – 0,5 мА/м 0,1 – 30 МГц 1,5 – 15 мА/м 0,005 - 5 МГц | (в = ± (2,5+0,5І Н /І Х)% (в = ± (2,4+0,1І Н /І Х)% | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.10 Установка для повірки вимірювачів густини потоку НВЧ енергії П1-9 | 0,02 – 100 мВт/см2 0,3 - 39,65 ГГц | (в = ± 0,5 дБ | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.11 Установки для повірки генераторів шуму НВЧ | 60,3 – 67,0 kTo 0,03 – 37,5 ГГц | (в = ± (3,5 – 5) % | ДП Укрметртест-стандарт |
| 9.12 Комплект робочих еталонів одиниці кута зсуву фаз в діапазоні частот від 0,001 Гц до 150 МГц КОС-ФА1 | 0-360 о 0,001-1,5·10 8 Гц | (=±( 0,01-0,15) о роздільна здатність від 0,001 до 0,01 | ДП Укрметртест-стандарт |
| 11 ОПТИКО-ФІЗИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ |
| 11.1 Вторинний еталон одиниці кута обертання площини поляризації у видимій частині спектру ВЕТУ 11-50-01-98 | мінус 50 – 50º | S(= 0,0015º | ДП Укрметртест-стандарт |
| 11.2 Вторинний еталон одиниці редукованих коефіцієнтів направленого пропускання ВЕТУ 11-156-01-98 | 1 – 99 % | ( = ±(0,15 – 0,3) % Т | ДП Укрметртест-стандарт |
| 11.3 Установка для вимірювань спектральної чутливості приймачів випромінення у видимій і інфрачервоній частині спектру УСИП | 0,35 – 25 мкм | (в = ±2,5 % | ННЦ „Інститут метрології” |
| 11.4 Компаратор - рефрактометр 1-го розряду для передачі одиниці показника заломлення рідких і твердих речовин у видимій частині спектру | (1,47 – 1,94) nD | ( = ±1,0·10-5 | ДП Укрметртест-стандарт |
| 11.5 Комплект робочих еталонів в області вимірювань задньої вершинної рефракції та призматичної дії окулярних лінз та призм | мінус 30-25 Дптр 0,5-12 срад | ( = ±(0,05 -0,04) дптр ( = ±0,02 срад | ДП Укрметртест-стандарт |
| 11.6 Робочий еталон одиниці світлового потоку безперервного випромінювання | 10-3500 лм | 1,9(10-2 – 3,0(10-2 | ДП “Полтава-стандарт-метрологія” |

Примітка. * Похибки вимірювань:

S - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань;

( - невилучена систематична похибка;

S( - середнє квадратичне відхилення результату вимірювань при звіренні еталона з державним еталоном;

( - границя допустимої похибки (( - абсолютної, (в  - відносної);

( - границя довірчої похибки (( - абсолютної, (в - відносної).

Клас точності - визначається границями його допустимих основної і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються.

Усі метрологічні характеристики нормуються згідно з чинними нормативними документами.